АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июля 2006 г. N 305

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНА А-10 ЖИЛОГО

РАЙОНА "АЭРОПОРТ" В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ

На  основании  заявления  ООО "Жилищно-инвестиционная  компания

Удмуртской   Республики"   от   05.06.06   N   696,   постановления

Администрации  города Ижевска от 01.12.2003 N 552/4  "О  разрешении

обществу  с  ограниченной  ответственностью "Жилищно-инвестиционная

компания   Удмуртской  Республики"  выполнения  проекта   застройки

микрорайона А-10 жилого района "Аэропорт" в Первомайском районе"  с

изменениями  от  23.12.2005  N  588/9  и  от  05.04.2005  N  147/8,

сводного заключения Главгосэкспертизы в Республике Татарстан N  223

по  проекту застройки микрорайона А-10 жилого района "Аэропорт"  г.

Ижевска,  утвержденного начальником филиала  25.05.2006,  протокола

публичных   слушаний  от  16.05.2006,  заключения  по   результатам

публичных  слушаний  по проекту застройки микрорайона  А-10  жилого

района  "Аэропорт", утвержденного постановлением  Администрации  г.

Ижевска  от  20.06.06  N 251/1, в соответствии с  Градостроительным

кодексом  Российской  Федерации,  Генеральным  планом  г.  Ижевска,

утвержденным  решением  Городской думы  муниципального  образования

"Город  Ижевск"  от  06.06.06 N 96, руководствуясь  Уставом  города

Ижевска, постановляю:

1.  Утвердить  проект застройки микрорайона А-10 жилого  района

"Аэропорт"  в  Первомайском районе (далее - Проект)  (прилагается),

разработанный ЗАО "Удмуртгражданпроект".

2.  Установить,  что  в целях комплексного  освоения  застройка

микрорайона  А-10  осуществляется  градостроительными  комплексами,

определенными Проектом.

3.  Установить  срок реализации Проекта - 10 лет.  Нереализация

Проекта  в  установленный срок, а также существенное изменение  его

технико-экономических  показателей влечет  за  собой  корректировку

Проекта.

И.о. Главы Администрации

г. Ижевска

М.Ю.УШНУРЦЕВ

Утвержден

постановлением

Администрации г. Ижевска

от 14 июля 2006 г. N 305

ПРОЕКТ

ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНА А-10 ЖИЛОГО РАЙОНА "АЭРОПОРТ"

1. Характеристика объекта градостроительной деятельности

Краткая   характеристика  природно-климатических   особенностей

проектируемой территории

Климатические   условия   проектируемой   территории   являются

характерными    для   Удмуртской   Республики.   По    строительно-

климатическому  районированию территория  г.  Ижевска  относится  к

зоне  1В  и  характеризуется  умеренно-континентальным  климатом  с

холодной продолжительной зимой и теплым летом.

Географическое  расположение микрорайона в структуре  городской

застройки

В  геоморфологическом отношении район строительства принадлежит

к   водораздельному   пространству  р.   Позимь.   Вся   территория

микрорайона расположена на южном коренном склоне долины р.  Позимь.

Перепад  рельефа между железнодорожной линией Ижевск -  Воткинск  и

ул.  Камбарской  составляет 30 - 65 м. Выше ул.  Камбарской  рельеф

более  спокойный  с отметками на пересечении улиц Камбарской  и  40

лет  Победы ~ 132,0 м, Камбарской и Ленина - 165,0 м, Ленина  и  40

лет  Победы - 171,0 м. Общий уклон территории - юго-западный. Южнее

улицы  Камбарской имеет место эрозионная деятельность поверхностных

вод - растущие на север овраги. Территорию пересекает посередине  в

направлении  с  северо-востока на юго-запад водораздел,  имеющий  в

самой  высокой своей точке отметку 162,0 м, в нижней части  северо-

западного склона - отм. 146,5 м, юго-западного - до отм.  138,0  м.

Таким  образом, в целом перепад рельефа по микрорайону  в  границах

красных  линий составляет 24 м. В северо-западной части микрорайона

расположен  погребенный овраг глубиной до 12  м.  Ранее  территорию

микрорайона  занимал старый ижевский аэропорт  и  сельхозугодья,  с

тех  пор  она  не используется, за исключением участков малоэтажной

застройки и коммунального предприятия ООО "Ижстройгаз".

В    геологическом   отношении   на   участке    проектируемого

строительства   микрорайон  в  отдельных   местах   имеет   сложный

микрорельеф,   сформированный  при  строительстве   жилого   района

"Аэропорт".  На  территории имеются навалы  грунта  и  строительных

отходов  мощностью до 5 - 7 м с контурами и объемами,  находящимися

в   постоянном  изменении.  Под  насыпными  (техногенными)   слоями

геолого-литологическое   строение  грунтов   представлено   бурыми,

серовато-бурыми   песками  (до  5,7  м),  бурыми,   серовато-бурыми

суглинками,   глинами   красно-бурыми   и   красно-коричневыми    с

прослойками  алевритов, известнякового щебня,  песками  зеленовато-

серыми  и  зеленовато-бурыми (до 15 м  и  более).  По  нормативному

значению начального просадочного давления грунты отнесены к 1  типу

просадочности.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 11,7 - 12,5 метра в  северной

части   микрорайона.   Повсеместно  на  территории   проектируемого

микрорайона  наблюдается верховодка, обнаруженная в  метре-двух  от

дневной  поверхности.  Опасных  физико-геологических  процессов  на

исследованной территории не наблюдается, но существует  вероятность

значительности   подъема   уровня  грунтовых   вод   в   результате

интенсивного строительства. Агрессивными свойствами по отношению  к

бетону воды не обладают.

Положение  объекта  градостроительной  деятельности  в  системе

расселения

Территория   микрорайона  А-10  расположена  в   жилом   районе

"Аэропорт"  в юго-восточной части г. Ижевска. Границами микрорайона

являются улица 40 лет Победы с западной стороны, ул. И. Закирова  -

с  восточной, ул. Моторная и ул. Камбарская соответственно с севера

и юга.

Население

Численность  населения микрорайона А-10 по  Проекту  составляет

9,5  тыс. человек из расчета жилищной обеспеченности 23 кв.  м/чел.

В  настоящее  время  в южной части микрорайона находится  небольшое

количество  усадебной  застройки  ул.  Красногорской,   которая   в

соответствии с Проектом полностью подлежит сносу.

Состояние  застройки  (жилищного  и  нежилого  фонда),  уровень

развития инженерной, транспортной инфраструктуры

Территория  застройки микрорайона А-10 по  ул.  40  лет  Победы

решена в увязке с существующим фронтом застройки микрорайонов  А-9,

А-11, А-12.

В  прилегающих  микрорайонах отмечен  дефицит  мест  в  детских

дошкольных    учреждениях,   отсутствуют   плоскостные   спортивные

сооружения,   кроме  школьных  стадионов,  не  хватает  спортзалов,

бассейна  общего пользования, прачечных, химчисток,  помещений  для

физкультурно-оздоровительных занятий и  любительской  деятельности,

танцевальных  залов,  кинотеатра, бань,  общественных  уборных;  не

решены   вопросы  по  размещению  в  южной  части   жилого   района

"Аэропорт"  и жилом районе "Ракетный" необходимого для полноценного

обслуживания  проживающего  и перспективного  населения  количества

пожарных  депо,  специального жилья для  престарелых  и  инвалидов,

учреждений  здравоохранения,  почтовой  связи.  Прилегающие  лесные

массивы   не   приспособлены   для   отдыха   населения,   Проектом

предлагается их переустройство в лесопарки.

Машино-мест  для  постоянного и временного  хранения  автомашин

недостаточно.  Предлагается  в  проектируемом  микрорайоне   и   на

прилегающих территориях разместить максимально возможное по  нормам

количество    подземных    и   надземных   открытых    многоярусных

автостоянок,  достаточное число гостевых автостоянок  для  жилых  и

общественных    зданий.    Проектом   предусмотрено    обслуживание

микрорайона  общественным  транспортом  -  по  ул.  40  лет  Победы

проходит  линия  троллейбуса  с  несколькими  маршрутами,   которые

связывают  микрорайон  с центром города, с его  заречной  частью  и

восточной частью.

Современное использование территории

В настоящее время в восточной части территории микрорайона А-10

расположено  предприятие коммунального назначения ООО  "Ижстройгаз"

с  санитарно-защитной зоной 50 м. В южной части на крутом склоне  -

существующая  застройка частного достаточно ветхого  жилья  по  ул.

Красногорской.  В  восточной  части  микрорайона  А-11  расположено

здание  Государственного архива, пожарное депо  (проект),  торгово-

досуговый  центр (реконструкция). В юго-западной части  микрорайона

А-11    -   существующий   железобетонный   каркас   недостроенного

производственного    корпуса.   Существующие   подземные    тоннели

производственного   назначения  в  микрорайоне  А-11   предлагается

использовать  для  прокладки  инженерных  коммуникаций,  размещения

подземной  автостоянки  и  других нужд, связанных  с  обслуживанием

микрорайона.

Современная экологическая ситуация

Уровни внешнего гамма-излучения и концентрация радона в воздухе

на  территории  микрорайона находятся в пределах норм  радиационной

безопасности.  Измеренные уровни звука и  инфразвука  не  превышают

допустимые  нормы.  Микрорайон расположен  в  третьей  зоне  горно-

санитарной  охраны месторождения минеральных вод,  разрабатываемого

санаторием  "Металлург".  Западнее  ул.  40  лет  Победы   проходит

граница    второй   зоны   горно-санитарной   охраны.   Источниками

потенциальных  негативных природных и техногенных явлений  являются

воздействия технологических газов и запахов при юго-западном  ветре

с  промышленного  узла  "Позимь". Постоянно действующим  источником

вредных  газов  и шумов от автотранспорта являются улицы  Моторная,

40   лет  Победы,  Камбарская  (более  65  дБА),  что  предполагает

мероприятия   по   шумозащите  выходящих  на  эти   улицы   фасадов

проектируемых зданий.

Наличие  объектов  историко-культурного и природного  наследия,

особо  охраняемых природных территорий, проектов,  зон  их  охраны.

Согласно  отчету о натурном обследовании территории  Камско-Вятской

археологической   экспедиции   УдГУ   г.   Ижевска   в   результате

проведенных   работ   объекты  историко-культурного   наследия   на

территории микрорайонов А-10, А-11 не выявлены.

Оценка реализации действующей градостроительной документации

Намеченное   функциональное   использование   территории   (под

размещение   жилых   комплексов)  в   полной   мере   соответствует

утвержденной градостроительной документации: Генеральному плану  г.

Ижевска,  утвержденному решением Городской думы МО  "Город  Ижевск"

от   6   июня  2006  г.  N  96,  Генеральному  плану  г.   Ижевска,

разработанному    "Ленгипрогор"   в   1987   году,    утвержденному

постановлением   Совета  Министров  РСФСР  от  27.01.1987   N   30,

эскизному     проекту    застройки,    разработанному    институтом

"Татинвестгражданпроект",   согласованному   на   градостроительном

совете от 23.04.2004.

2. Описание принятых решений. Планировочная организация

территории

Территория   микрорайона   А-10   по   своему   функциональному

назначению  и характеру использования относится к зоне многоэтажной

высокоплотной жилой застройки.

Потребность в территории, очередность ее освоения

Общее  архитектурно-планировочное решение застройки микрорайона

А-10  выполнено  в соответствии ПДП северной и южной  части  жилого

планировочного  района  "Аэропорт".  Площадь  участка  в   границах

микрорайона  составляет  22,17  га  (в  пределах  красных   линий).

Застройка  спланирована  таким образом, чтобы  строительство  домов

осуществлялось  по очередям. В центре микрорайона А-10  расположена

территория первоочередного градостроительного комплекса (1 ГСК),  с

северной стороны - ГСК 2, с южной стороны - ГСК 3.

Структура   и   объемы   нового  жилищного   и   других   видов

строительства

Планировочная структура микрорайонов ориентирована на долину р.

Позимь   раскрытием   на  нее  главной  композиционной   оси   двух

соседствующих  микрорайонов  А-10  и  А-11,  транспортно-пешеходной

улицы  И.  Закирова  и пешеходного бульвара, расположенного  внутри

микрорайона А-10.

Градостроительный  силуэт  микрорайона  формируется   за   счет

применения  домов различной этажности и эффективного  использования

рельефа,   значительный  перепад  которого  существенно   дополняет

акцентное   звучание  отдельных  точек  застройки.   Плотность   ее

неравномерно распределена по территории участка и имеет  наибольшую

концентрацию   вдоль   улицы  40  лет   Победы.   Здесь   застройка

представлена в виде четырех кареобразных жилых домов с  внутренними

дворами.  Два  центрально  расположенных  вдоль  улицы  жилых  дома

состоят  из  восьми  секций  в 4 - 7 -  10  этажей  со  встроенными

предприятиями   общественного   назначения.   Здания,    замыкающие

застройку  улицы 40 лет Победы на участке микрорайона  с  севера  и

юга,  представляют  собой два жилых дома  из  7-ми  и  6-ти  секций

высотой  10  -  12 - 14 этажей и также имеют встроенно-пристроенные

помещения общественного обслуживания.

Поворот  с ул. 40 лет Победы на ул. Камбарскую по южной границе

микрорайона  и  с  ул.  И.  Закирова на ул.  Моторную  по  северной

границе  подчеркивается  плавным силуэтом застройки  в  виде  жилых

домов  из  сблокированных  по дуге 12 -  14-этажных  секций.  Далее

периметральная  застройка  микрорайона  по  ул.  Камбарская  и   И.

Закирова запроектирована из 10 - 12- и 14-этажных домов по  4  и  2

секции  в  каждом  с пристроенными к ним помещениями  общественного

назначения  и  отдельно стоящей многоуровневой  стоянкой,  заезд  в

которую предусмотрен с улицы И. Закирова.

Внутриквартальная  застройка микрорайона  представлена  в  виде

жилых  домов  различной  этажности, школы,  детского  сада  и  ряда

технических зданий инженерной инфраструктуры (ТП, ЦТП, РП).

Для  удобства  освоения  территории  вся  запроектированная  на

участке   застройка  разбита  на  три  градостроительных  комплекса

(далее - ГСК).

Площадь  участка  1  ГСК составляет 9,88075 га.  Границами  его

севера  и  юга являются территория 2-го и 3-го ГСК, а  с  запада  и

востока - ул. 40 лет Победы и И. Закирова.

В состав 1 ГСК входят следующие здания и сооружения:

Жилые дома:

-  N 1 с пристроенными офисами и продовольственным магазином  в

кирпичной секции.

-  N  2  со  встроенным продовольственным магазином и  аптечным

пунктом.

- N 3 со встроенными офисами и АТС.

-   N   4   с   пристроенными  офисами  и  салоном  красоты   в

индивидуальной кирпичной секции.

- N 5 со встроенным детским клубом.

- N 6 со встроенным банком и офисами.

Объекты инфраструктуры:

- N 7 - распределительный пункт.

- N 9 - центрально-тепловой пункт.

- N 11 - детский сад на 220 мест.

- N 12 - многоярусная автостоянка на 260 маш./мест.

В состав 2 ГСК площадью 3,3 га входит три жилых дома:

-  N  13  со встроенно-пристроенными учреждениями общественного

обслуживания и 2-этажным филиалом ДОУ и подземной автостоянкой.

- N 14 - 14-этажный точечный.

-  N 15 со встроенно-пристроенными кафе, с магазином кулинарии,

офисом и отделением связи.

В состав 3 ГСК площадью территории 9,01 га входят:

Жилые дома:

- N 16 со встроенно-пристроенными кафе, детским садом, офисами,

предприятиями бытового обслуживания.

- N 17 со встроенно-пристроенными продовольственным магазином и

офисами.

-  N  18  со  встроенно-пристроенной детской кухней и подземной

автостоянкой.

- N 19 с подземной автостоянкой.

-  N  20  со  встроенно-пристроенным  кафе,  подземно-надземной

автостоянкой.

- N 21 - общеобразовательная школа (42 класса, 984 учащихся) со

своим участком.

Система обслуживания населения микрорайона

В   микрорайоне  предусмотрены  объекты  обслуживания,  которые

вводятся   в   эксплуатацию   со   строительством   жилых    домов.

Продовольственные и универсальные магазины: жилой дом NN 1, 2,  13,

17,  магазин кулинарии в жилом доме N 15, кафе в жилых домах NN 15,

16,  20. Предприятия службы быта в жилых домах NN 4, 13, 16. Центры

досуга  в жилых домах NN 13, 16. Аптечный пункт в жилом доме  N  2.

Физкультурные залы в жилых домах NN 13, 16. Детская молочная  кухня

в жилом доме N 18.

Размещение  объектов  федерального,  регионального  и  местного

значения.   Размещение   объектов  федерального   и   регионального

значения  не  предусмотрено. Для муниципальных  нужд  резервируются

территории  для  размещения  детского  сада  (N  11  на  плане)   и

общеобразовательной школы (N 21 на плане).

Намечаемые   решения  по  развитию  всех  видов   общественного

транспорта,   улично-дорожной  сети,   классификация   транспортных

магистралей

Территория   микрорайона   А-10  со  всех   сторон   ограничена

транспортными   магистралями  районного  (ул.  И.   Закирова,   ул.

Моторная)  или  городского  (ул. 40  лет  Победы,  ул.  Камбарская)

значения.  В  своем продолжении ул. 40 лет Победы сливается  с  ул.

Автозаводской,  связывающей между собой  жилые  районы  "Ракетный",

"Аэропорт",  "Восточный". Она имеет выход  на  Воткинское  шоссе  и

Завьяловский тракт. Вдоль ул. 40 лет Победы запроектирован  местный

проезд   шириной  7  м  с  односторонним  движением.   Вдоль   него

предусмотрены  гостевые  стоянки. С восточной  стороны  по  красной

линии   ул.   40   лет   Победы,  вдоль  всего  микрорайона   А-10,

предусмотрен  тротуар. В перспективе развязка  пересечения  ул.  40

лет Победы и Камбарской выполняется в двух уровнях.

К   основным   видам   общественного   транспорта,   способного

осуществлять   доставку   жителей  проектируемого   микрорайона   в

центральную  часть  города, Заречье и к Восточному  жилому  району,

следует  отнести троллейбус, по существующим линиям которого  вдоль

ул.   40   лет  Победы  ходят  в  разных  направлениях  троллейбусы

нескольких  маршрутов, и проектируемые автобусные маршруты  по  ул.

Камбарской  и И. Закирова, которые свяжут микрорайон А-10  с  жилым

районом  "Ракетный"  и общественными центрами. По  ул.  Камбарской,

как  магистрали общегородского значения, осуществляются  регулярные

автобусные  перевозки  пассажиров по маршрутам,  связывающим  их  с

железнодорожным   вокзалом,  южной  автостанцией,   аэропортом,   с

садоводческими товариществами, расположенными на юго-востоке от  г.

Ижевска.

Пешеходные связи осуществляются по проектируемым и существующим

тротуарам  вдоль  основных магистральных улиц. Кроме  них  Проектом

предусмотрено устройство двух пешеходных бульваров в направлении  к

микрорайону  А-9  и транспортному кольцу на ул. Моторную.  Один  из

бульваров   запроектирован  вдоль  ул.  И.  Закирова   и   является

пограничным  с  микрорайоном А-11, а другой  бульвар  "Аэродромный"

проходит  через  микрорайон А-10 в том же  направлении.  Микрорайон

связан  с лесопарковой зоной, расположенной с западной стороны  ул.

40  лет Победы. Пешеходный переход предусмотрен в разных уровнях  с

транспортным потоком.

Вдоль    магистральных    улиц,    пешеходных    бульваров    и

внутриквартальных проездов предусмотрены автостоянки для  временной

парковки   автомобилей  на  нормативном  расстоянии  от   жилых   и

общественных зданий.

Перечисленные  мероприятия  обеспечивают  удобство  пользования

общественным  и  личным  транспортом  и  пешеходную  доступность  к

остановочным     павильонам,    парковкам    личного,     гостевого

автотранспорта, жилым домам и помещениям общественного назначения.

Предложения по развитию инженерной инфраструктуры

Водоснабжение и канализация

Водоснабжение  домов  малой  этажности,  встроенных  помещений,

нижних  этажей  жилых  домов предусмотрено от  водопровода  средней

зоны,  верхних  этажей  жилых домов от  водопровода  верхней  зоны.

Проект   выполнен  согласно  техническим  условиям  за  N  479   от

02.09.2004, выданным МУП "Ижводоканал".

В  Проекте  предусматривается закольцовка сети средней  зоны  с

подключением к существующим сетям водопровода средней  зоны  D  700

мм  по  ул.  40  лет  Победы,  D  500  по  ул.  Камбарская.  Вокруг

микрорайона   А-10  предусматривается  кольцевая  сеть  водопровода

верхней  зоны D 400 мм по ул. 40 лет Победы, Первомайская, Закирова

Камбарская с подключением к существующим сетям верхней зоны  D  300

мм  на  перекрестке  ул. Первомайская и ул.  40  лет  Победы.  Сети

водопроводов  верхней  и  средней  зоны  запроектированы  с  учетом

развития микрорайона А-10 и перспективного развития микрорайона  А-

11 и жилого района Ракетный.

Расчетный   расход   воды   на   нужды   хозяйственно-питьевого

водоснабжения  жилой застройки микрорайона А-10 составляет  5984,13

м3/сут.

Для  наружного пожаротушения на проектируемой сети  водопровода

предусмотрена   установка  пожарных  гидрантов.  Расход   воды   на

наружное пожаротушение принят 30 л/сек, внутреннее пожаротушение  -

10 л/сек.

Учет   потребляемой  воды  организован  установкой  общедомовых

водомерных узлов, квартирных водосчетчиков, отдельных водомеров  во

встроенно-пристроенных помещениях.

Водоотведение

Бытовые стоки от жилых домов и офисных помещений микрорайона А-

10  отводятся в существующий коллектор диаметром D 800 мм по ул. 40

лет  Победы (3 точки подключения) и в существующий коллектор D  500

мм  по  ул.  Камбарская  (1  точка подключения).  Сети  канализации

запроектированы  из  чугунных напорных труб с  шаровидным  графитом

диаметром  100 - 500 мм. Глубина заложения сетей принята  от  2  до

3,18  м,  на  сетях  предусмотрена установка  колодцев  из  сборных

железобетонных колец.

Расход  стоков  от жилой застройки микрорайона А-10  составляет

5984,13 м3/сут.

Ливневая канализация

В   микрорайоне  А-10  для  отвода  поверхностных  вод  принята

закрытая  система  водоотвода  - ливневая  канализация.  Территория

микрорайона  А-10, прилегающая к ул. 40 лет Победы, рассматривается

как единый водосборный бассейн площадью 18,61 га.

Расход стоков составляет 790 л/сек. Наиболее загрязненный поток

поверхностных   вод   направляется  на  очистку,   остальные   воды

считаются условно чистыми.

Проектом предусмотрено строительство очистных сооружений на  р.

Позимь.  Очистные  сооружения состоят из 2 аккумулирующих  емкостей

по   100   куб.   м   и   проточных  очистных  установок   УСВ-М-20

производительностью  20  л/сек каждая.  Как  временный  вариант  до

строительства  очистных сооружений отвод стоков в  напорном  режиме

предусмотрен с подключением в существующий коллектор, проходящий  с

восточной  стороны ул. 40 лет Победы, далее - по ул. Камбарской  до

р. Карлутки.

Внеплощадочные сети теплоснабжения

Теплоснабжение  микрорайона А-10 выполнено от ТЭЦ-2.  Прокладка

трубопроводов   предусмотрена  подземная  в   непроходном   канале.

Переход  теплосети через ул. Моторную предусмотрен в  полупроходном

канале.

Существующая  теплосеть  2D300,  попадающая  под  проектируемую

трассу, подлежит демонтажу.

Внутриквартальные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения

Теплоснабжение   и   горячее   водоснабжение   1   и   2    ГСК

запроектировано  от ЦТП-1 (ЦТП-9), расположенного на  территории  1

ГСК.  Теплоснабжение и горячее водоснабжение 3 ГСК  запроектировано

от ЦТП-2 (ЦТП-25), расположенного на территории 3 ГСК.

Схема теплоснабжения - независимая.

Схема горячего водоснабжения - 2-ступенчатая смешанная.

Прокладка трубопроводов - бесканальная на песчаном основании, в

существующих грунтах, с песчаной обсыпкой не менее 150 мм.

Трубопроводы  теплосети снабжены проводами системы оперативного

дистанционного  контроля  (ОДК),  система  ОДК  предназначена   для

периодического  контроля  состояния,  влажности  теплоизоляционного

слоя  и  целостности  проводов системы  ОДК.  Компенсация  тепловых

удлинений  воспринимается  углами поворотов  трассы  и  П-образными

компенсаторами.  Компенсирующие  участки  ограничены   неподвижными

опорами.  Спуск воды из трубопроводов и приямков камер предусмотрен

в   сбросные  колодцы,  вода  из  которых  отводится  в   дренажную

канализацию     микрорайона.    Для     поддержания     постоянного

гидравлического  режима в тепловых сетях 3 ГСК в автоматизированных

узлах  домов  N  20 (1 ввод), N 19, N 18, N 17 (1, 2  ввод),  N  21

(школа) устанавливаются регуляторы перепада давления.

Газоснабжение

Источником газоснабжения является существующий газопровод D 200

мм  низкого  давления. Общий расход газа по микрорайону  составляет

376,9   м3/час.   Для   пассивной   защиты   подземного   стального

газопровода от электрохимической коррозии запроектирована  изоляция

по  типу  "Весьма усиленная". Граница охранной зоны  проектируемого

подземного газопровода - 2 м с каждой стороны от оси газопровода.

Учет   потребляемого  газа  организован  установкой  квартирных

газовых счетчиков.

Электроснабжение

Электроснабжение  микрорайона  А-10  выполнено   на   основании

разрешения  на  отпуск мощности от сетей ПС 110/6 кВ "Кировская"  в

размере 6258 кВт.

Расчетная  нагрузка застройки микрорайона А-10 составляет  7086

кВ.А.

К  I категории надежности электроснабжения отнесены центральные

тепловые пункты (ЦТП), индивидуальные тепловые пункты жилых  домов,

лифтовые   установки  в  высотных  зданиях,  аварийное   освещение,

противопожарные   устройства  (пожарные  насосы,  системы   подпора

воздуха, дымоудаления и оповещения о пожаре).

Ко  II  категории  надежности электроснабжения  отнесены  жилые

дома,   встроенные   общественные   помещения   (магазины,   офисы,

предприятия  общественного питания, библиотеки и  т.п.),  подземные

автостоянки.

Для  электроснабжения микрорайона запроектировано строительство

распределительного  пункта  10 кВ РП N  1  (РП-7),  совмещенного  с

трансформаторной  подстанцией  2 x  1000  кВ.А  по  индивидуальному

проекту,  и  4-х трансформаторных подстанций (ТП-10, ТП-22,  ТП-23,

ТП-24) по индивидуальным проектам с трансформаторами мощностью 2  x

1000 кВ.А.

Электроснабжение  РП  N  1 запроектировано  от  разных  шин  ПС

"Кировская"  110/6 кВ.А путем прокладки двух силовых высоковольтных

кабелей ААБлУ - 3 x 240 - 10 кВ в земле, в траншее.

Электроснабжение ТП-10, ТП-22, ТП-23, ТП-24 запроектировано  от

РП  N 1 по комбинированной двухлучевой системе от разных секций шин

РП N 1 кабели 10 кВ приняты марки ААБлУ - 3 x 185-10 кВ в земле,  в

траншее.

Электроснабжение  проектируемых  объектов  на  стороне  0,4  кВ

приняты марки ААБлУ сечением 4 x 35 мкв. м - 4 x 120 мм в земле,  в

траншее.

Наружное электроосвещение запроектировано от ВРУ жилых домов  с

применением  светильников  марки ЖКУ  03  с  лампами  ДНаТ  250,  с

установкой  на железобетонные опоры. Сети электроосвещения  приняты

кабелем  АВВГ  с  подвесом на тросе и кабелем АВбШв  в  траншее  на

территории детских учреждений.

Слаботочные сети

Проектом    предусмотрена   100%   телефонизация   микрорайона.

Предусмотрено  строительство телефонной  канализации  с  прокладкой

кабелей  ТПП различной емкости от АТС (выносного концентратора  ООО

"Ижсвязьинвест").  Мощность  концентратора  наращивается   в   ходе

строительства новых зданий.

Радиовещание и телевидение

Для  коллективного  приема телевизионных  сигналов  на  кровлях

жилых  домов  устанавливаются телеантенны метрового и дециметрового

диапазона.

Радиовещание микрорайона запроектировано с установкой в  каждой

квартире радиоприемника марки "Лира" РП-236-1, работающего от  сети

переменного  тока 220 В. Кроме того, предусмотрена установка  сирен

на  наружных  стенах административных зданий по всему  микрорайону.

Управление   сиренами   осуществляется   из   центрального   пульта

Министерства ГО и ЧС г. Ижевска по телефонным парам.

Диспетчеризация лифтов

Диспетчеризация  лифтов жилых домов микрорайона запроектирована

на    основе   диспетчерского   комплекса   телемеханики   ТМ-88-1.

Диспетчеризация обеспечивает контроль работы лифтов,  дистанционную

диагностику,    охранную    сигнализацию    машинных     помещений,

двухстороннюю  громкоговорящую связь с  кабиной  лифта  и  машинным

помещением и другие функции.

Мероприятия    по   обеспечению   доступной   среды    обитания

маломобильным группам населения

Пешеходные  связи  в микрорайоне выполнены с учетом  пешеходных

маршрутов  для инвалидов-колясочников, людей с ослабленным  зрением

и   других  категорий  лиц,  относящихся  к  маломобильной   группе

населения.   Лестницы  террас  дублируются  пандусами,   съезды   с

тротуаров   и   подъем   оборудованы  специальными   аппарелями   с

нормативным   уклоном.  При  входах  в  предприятия   общественного

назначения и подъезды жилых домов также имеются пандусные  подъемы-

спуски.   На  автостоянках  предусмотрены  специальные  места   для

автомашин инвалидов.

Меры по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций

Территория  микрорайона в зону катастрофического затопления  не

попадает.  Микрорайон может оказаться в зоне химического  заражения

в   случае  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  (разгерметизации

емкостей)  при перевозке опасных грузов по транспортным магистралям

г.  Ижевска  (автомобильным дорогам - ул. Первомайская, Камбарская,

40   лет  Победы  -  и  железной  дороге  Ижевского  отделения  ГЖД

направлением   Ижевск   -   Воткинск).   Для   защиты    населения,

находящегося  на территории микрорайона А-10, Управляющей  компании

необходимо  разработать  План эвакуации населения,  соблюдения  мер

техники   безопасности,   противопожарной  безопасности,   провести

обучение  населения  действиям по сигналу ГО, провести  организацию

экстренного  оповещения  о ЧС, разместить на  видных  местах  схемы

эвакуации   персонала  и  населения,  разработать   инструкции   по

действию персонала в случае ЧС.

Меры   по  улучшению  экологической  обстановки,  рациональному

природопользованию. Благоустройство и озеленение микрорайона

Формирование     благоустроенной    территории     предполагает

искусственную     организацию    рельефа    путем    приспособления

существующих  уклонов местности под потребности застройки.  С  этой

целью  рельеф  террасируется  в направлении  с  востока  на  запад.

Сопряжение   террас  предусмотрено  за  счет  организации   системы

откосов  и  подпорных стенок. Продольные уклоны  дорог  делаются  в

диапазоне  от  5% до 70%, а поперечные - 15% - 20%. Для  пешеходных

дорог  максимальный  продольный уклон не превышает  60%.  В  местах

резкого  перепада  высот на сопряжении террас  делаются  ступени  и

пандусы.  Отвод  поверхностных вод осуществляется по  лоткам  вдоль

проезжей  части  улиц и пешеходных бульваров.  Сброс  ливневых  вод

осуществляется  по  лоткам вдоль проезжей части улиц  и  пешеходных

бульваров,  сброс ливневых и талых вод предусмотрен в проектируемую

сеть   дождевой  канализации.  Для  защиты  заглубленных  помещений

разработана  система  локальных, пристенных,  пластовых,  кольцевых

дренажей.

Все  запроектированные здания имеют удобные проезды  с  твердым

покрытием, обеспечивающие доступность к ним средств специального  и

личного  автотранспорта.  Детские придомовые  площадки  и  площадки

отдыха  размещены  во  внутренних дворах  жилых  домов  в  границах

межевания  дворовых  территорий. Детские, игровые  и  физкультурные

площадки  оборудованы малыми архитектурными формами.  На  площадках

отдыха предусмотрены скамьи, цветочницы и урны.

Хозяйственные  площадки  и  площадки  для  сбора  мусора  имеют

ограждения и соответствующее оборудование.

На   территории   микрорайона  расположены   объекты,   имеющие

санитарно-защитные зоны. К ним относится производственная  площадка

ООО "Ижстройгаз" и многоуровневая автостоянка. Принятыми мерами  по

озеленению СЗЗ составляет площадь озеленения - 16275,44 м кв.,  или

60%  от  общей  площади, что соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03.  Кроме  данного зеленого массива, озеленение  предусмотрено  по

всей территории микрорайона.

Предполагается  как групповая посадка деревьев  и  кустарников,

так  и рядовая. По периметру придомовых газонов предусмотрена живая

изгородь   из  стриженого  кустарника,  способствующая  сохранности

газона  и визуально организовывающая территорию придомовой  полосы.

Посадка   зеленых  насаждений  предполагается  в  виде  ступенчатых

ярусов,  вторым  из которых является посадка сирени,  а  третьим  -

высокоствольных деревьев. Породы деревьев подбираются  определенных

видов,    способствующих   взаимной   выживаемости   и    создающих

оптимальный  светотеневой  и ландшафтный уют  на  благоустраиваемой

территории.   Проектом  предусмотрено  озеленение   эксплуатируемых

кровель   подземных   и   подземно-надземных   автостоянок,    что,

безусловно,   имеет  положительное  значение  в  условиях   плотной

застройки. Кроме искусственных посадок зеленых насаждений  Проектом

предусмотрена   возможность  организации  отдыха  населения   и   в

естественной  среде  -  лесопарковой  зоне  санатория  "Металлург",

расположенной  в  непосредственной близости  от  микрорайона.  Этот

лесной  массив  является,  безусловно,  положительным  фактором   в

оценке  чистоты  воздушного бассейна проектируемого  микрорайона  и

благотворно влияет на экологию данного места в целом.

Решение  вопросов  очистки  территории,  сбора,  утилизации   и

уничтожения твердых бытовых отходов

Твердые  бытовые  отходы, образующиеся в процессе  эксплуатации

жилых   домов  и  общественных  зданий,  собираются  в   контейнеры

емкостью  0,75  куб. м, устанавливаемые на хозяйственных  площадках

во  дворах  жилых домов, и вывозятся на полигоны ТБО по договору  с

МУП   "Спецавтохозяйство"  в  сроки,  предусмотренные   санитарными

правилами.

3. Технико-экономические показатели Проекта

----T--------------------------------T---------T-----------------¬

¦ N ¦   Наименование показателей     ¦ Единица ¦  Расчетный срок ¦

¦п/п¦                                ¦измерения¦     (проект     ¦

¦   ¦                                ¦         ¦  микрорайонов)  ¦

¦   ¦                                ¦         +---------T-------+

¦   ¦                                ¦         ¦   А-10  ¦за гра-¦

¦   ¦                                ¦         ¦         ¦ницами ¦

¦   ¦                                ¦         ¦         ¦участка¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦ 1 ¦Территория микрорайона в        ¦   га    ¦   23,5  ¦       ¦

¦   ¦пределах красных линий, всего   ¦         ¦         ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦в том числе:                    ¦         ¦         ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦- коммунальные территории       ¦   га    ¦    1,74 ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦- территории общего пользования ¦   га    ¦    2,24 ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦- территории жилой застройки:   ¦   га    ¦   19,52 ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦                 из них площади:¦         ¦         ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦             - площадь застройки¦  кв. м  ¦59110,0  ¦   -   ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦      - площадь асфальтобетонных¦  кв. м  ¦40950    ¦ 7500  ¦

¦   ¦                        проездов¦         ¦         ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦      - площадь асфальтобетонных¦  кв. м  ¦28200    ¦15300  ¦

¦   ¦                       тротуаров¦         ¦         ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦   - площадь плиточного покрытия¦  кв. м  ¦ 5750    ¦   70  ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦            - площадь озеленения¦  кв. м  ¦60520    ¦15630  ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦ 2 ¦Население                       ¦тыс. чел.¦    9,5  ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦ 3 ¦Жилищный фонд                   ¦         ¦         ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦Общая площадь жилых домов -     ¦тыс. кв. ¦  220    ¦   -   ¦

¦   ¦всего                           ¦ м общей ¦         ¦       ¦

¦   ¦                                ¦ площади ¦         ¦       ¦

¦   ¦                                ¦ квартир ¦         ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦в том числе:                    ¦         ¦         ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦1 ГСК                           ¦   -"-   ¦   76    ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦2 ГСК                           ¦   -"-   ¦   55    ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦3 ГСК                           ¦   -"-   ¦   89    ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦ 4 ¦Объекты социального и           ¦         ¦         ¦       ¦

¦   ¦культурно-бытового обслуживания ¦         ¦         ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦Общеобразовательные школы,      ¦ кол-во  ¦ 1050    ¦   -   ¦

¦   ¦всего                           ¦учащихся ¦         ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦Детские дошкольные учреждения,  ¦ кол-во  ¦  330    ¦   -   ¦

¦   ¦всего                           ¦  мест   ¦         ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦ 5 ¦Инженерное оборудование и       ¦         ¦         ¦       ¦

¦   ¦благоустройство                 ¦         ¦         ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦Водопотребление - всего         ¦ куб. м/ ¦ 5984    ¦       ¦

¦   ¦                                ¦   сут   ¦         ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦Водоотведение - всего           ¦ куб. м/ ¦ 5984    ¦       ¦

¦   ¦                                ¦   сут   ¦         ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦Электропотребление              ¦  кВ.А   ¦ 7086    ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦Телефонная емкость              ¦   пар   ¦ 4140    ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦Расход газа                     ¦ нм3/час ¦  376,9  ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦Теплоснабжение и горячее        ¦         ¦         ¦       ¦

¦   ¦водоснабжение                   ¦         ¦         ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦Общая тепловая нагрузка:        ¦         ¦         ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦- на отопление                  ¦   МВт   ¦   31,31 ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦- горячее водоснабжение         ¦   МВт   ¦   15,52 ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦Расход тепла:                   ¦         ¦         ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦- на отопление                  ¦Гкал/час ¦26924,0  ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦- горячее водоснабжение         ¦Гкал/час ¦13343,437¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦ 6 ¦Транспортная инфраструктура     ¦         ¦         ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦Протяженность улично-дорожной   ¦   км    ¦    4    ¦    0,9¦

¦   ¦сети                            ¦         ¦         ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦Стоянки для хранения легковых   ¦ м/мест  ¦  886    ¦       ¦

¦   ¦автомобилей (всего)             ¦         ¦         ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦В том числе подземные           ¦ м/мест  ¦  262    ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦ 7 ¦Показатели проектируемой        ¦         ¦         ¦       ¦

¦   ¦застройки                       ¦         ¦         ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦Коэффициент застройки           ¦  0,27   ¦         ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦Плотность населения             ¦ чел./га ¦  428    ¦       ¦

+---+--------------------------------+---------+---------+-------+

¦   ¦Коэффициент жилищной            ¦ кв. м/  ¦   23,2  ¦       ¦

¦   ¦обеспеченности                  ¦  чел.   ¦         ¦       ¦

L---+--------------------------------+---------+---------+--------

Экспликация зданий и сооружений

------T---------------------------------------T---------T--------¬

¦Номер¦             Наименование              ¦  Тип.   ¦Площадь ¦

¦ на  ¦                                       ¦ проект  ¦участка,¦

¦плане¦                                       ¦         ¦ кв. м  ¦

¦     ¦                                       ¦         ¦  <*>   ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦     ¦1 ГСК                                  ¦         ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦1    ¦4 - 7 - 10-этажный 8-секционный жилой  ¦серия 84,¦   12572¦

¦     ¦дом с индивидуальной кирпичной вставкой¦индивид.,¦        ¦

¦     ¦и встроенными помещениями              ¦кирпичная¦        ¦

¦     ¦продовольственного магазина на 1 этаже ¦         ¦        ¦

¦     ¦вставки                                ¦         ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦1-1  ¦Пристроенный офис площадью на 70 мест  ¦индивид. ¦     905¦

¦     ¦                                       ¦ проект  ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦2    ¦10-этажный 6-секционный жилой дом со   ¦серия 84 ¦   13117¦

¦     ¦встроенными помещениями                ¦         ¦        ¦

¦     ¦продовольственного магазина,           ¦         ¦        ¦

¦     ¦диспетчерским пунктом и аптечным       ¦         ¦        ¦

¦     ¦пунктом, ИТП (в подвале)               ¦         ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦3    ¦10-этажный 6-секционный жилой дом со   ¦серия 84 ¦   14337¦

¦     ¦встроенными офисными помещениями и АТС ¦         ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦4    ¦4 - 7 - 10-этажный 8-секционный жилой  ¦серия 84,¦   12590¦

¦     ¦дом с индивидуальной кирпичной вставкой¦индивид.,¦        ¦

¦     ¦и встроенными помещениями салона       ¦ кирпич. ¦        ¦

¦     ¦красоты на 1 этаже вставки             ¦         ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦4-1  ¦Пристроенный офис на 70 раб. мест      ¦индивид. ¦     925¦

¦     ¦                                       ¦ проект  ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦5    ¦2-секционный жилой дом                 ¦индивид. ¦    5532¦

¦     ¦                                       ¦ проект  ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦6    ¦2-секционный жилой дом со встроенными  ¦индивид. ¦    7186¦

¦     ¦офисными помещениями и филиалом банка  ¦ проект  ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦7    ¦Распределительный пункт                ¦индивид. ¦     506¦

¦     ¦                                       ¦ проект  ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦9    ¦Центральный тепловой пункт             ¦индивид. ¦     844¦

¦     ¦                                       ¦ проект  ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦10   ¦Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ  ¦индивид. ¦     608¦

¦     ¦                                       ¦ проект  ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦11   ¦Детское дошкольное учреждение на 220   ¦индивид. ¦    7743¦

¦     ¦мест                                   ¦ проект  ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦12   ¦Многоуровневая автостоянка до 300 маш./¦         ¦    4647¦

¦     ¦мест                                   ¦         ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦     ¦2 ГСК                                  ¦         ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦13   ¦12 - 14-этажный 7-секционный жилой дом ¦индивид. ¦   16258¦

¦     ¦со встроенными на 1 этаже помещениями  ¦ проект  ¦        ¦

¦     ¦фитнес-центра, магазина                ¦         ¦        ¦

¦     ¦непродовольственных товаров, центра    ¦         ¦        ¦

¦     ¦досуга на 30 чел., предприятий бытового¦         ¦        ¦

¦     ¦обслуживания на 10 раб. мест, филиала  ¦         ¦        ¦

¦     ¦библиотеки и интернет-центра на 10     ¦         ¦        ¦

¦     ¦чел., подземной автостоянкой на 100    ¦         ¦        ¦

¦     ¦маш./мест                              ¦         ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦13-2 ¦Встроенно-пристроенный детский сад на  ¦индивид. ¦        ¦

¦     ¦55 мест                                ¦ проект  ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦14   ¦14-этажный жилой дом                   ¦индивид. ¦    4724¦

¦     ¦                                       ¦ проект  ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦15   ¦12 - 13 - 14 - 15-этажный 4-секционный ¦индивид. ¦    9362¦

¦     ¦жилой дом со встроенными на 1 этаже    ¦ проект  ¦        ¦

¦     ¦помещениями магазина кулинарии и кафе  ¦         ¦        ¦

¦     ¦на 50 мест и помещениями               ¦         ¦        ¦

¦     ¦административного назначения           ¦         ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦23   ¦Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ  ¦индивид. ¦     149¦

¦     ¦                                       ¦ проект  ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦     ¦3 ГСК                                  ¦         ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦16   ¦10 - 12 - 14-этажный 7-секционный жилой¦индивид. ¦   17070¦

¦     ¦дом со встроенными на 1 этаже          ¦ проект  ¦        ¦

¦     ¦помещениями фитнес-центра на 20 чел.,  ¦         ¦        ¦

¦     ¦детского клуба на 30 чел., предприятий ¦         ¦        ¦

¦     ¦бытового обслуживания на 7 раб. мест,  ¦         ¦        ¦

¦     ¦кафе на 24 посадочных места, подземной ¦         ¦        ¦

¦     ¦автостоянкой на 100 маш./мест          ¦         ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦16-1 ¦Встроенно-пристроенный филиал детского ¦         ¦     666¦

¦     ¦сада с бассейном                       ¦         ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦16-2 ¦Встроенно-пристроенный детский сад на  ¦         ¦    1166¦

¦     ¦55 мест                                ¦         ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦17   ¦14-этажный 2-секционный жилой дом со   ¦индивид. ¦   14102¦

¦     ¦встроенными помещениями магазина       ¦ проект  ¦        ¦

¦     ¦продовольственных товаров на 10 раб.   ¦         ¦        ¦

¦     ¦мест и офиса на 26 раб. мест           ¦         ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦18   ¦10 - 12-этажный 2-секционный жилой дом ¦индивид. ¦    7398¦

¦     ¦со встроенными на 1 этаже помещениями  ¦ проект  ¦        ¦

¦     ¦раздаточного пункта детской молочной   ¦         ¦        ¦

¦     ¦кухни на 3 раб. места, подземной-      ¦         ¦        ¦

¦     ¦надземной автостоянкой на 52 маш./места¦         ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦19   ¦10 - 12-этажный 2-секционный жилой дом ¦индивид. ¦    8404¦

¦     ¦с подземной-надземной автостоянкой на  ¦ проект  ¦        ¦

¦     ¦52 маш./места                          ¦         ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦20   ¦12 - 13 - 14 - 15-этажный 4-секционный ¦индивид. ¦   16703¦

¦     ¦жилой дом со встроенными на 1 этаже    ¦ проект  ¦        ¦

¦     ¦помещениями кафе на 24 места или 10    ¦         ¦        ¦

¦     ¦раб. мест, подземной-надземной         ¦         ¦        ¦

¦     ¦автостоянкой на 52 маш./места, почтовым¦         ¦        ¦

¦     ¦отделением на 12 раб. мест и офисом на ¦         ¦        ¦

¦     ¦15 чел.                                ¦         ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦21   ¦Индивидуальная общеобразовательная     ¦индивид. ¦   20018¦

¦     ¦школа на 42 класса, или 1050 мест, с   ¦ проект  ¦        ¦

¦     ¦культурно-спортивным блоком            ¦         ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦22   ¦Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ  ¦индивид. ¦     160¦

¦     ¦                                       ¦ проект  ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦24   ¦Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ  ¦индивид. ¦     316¦

¦     ¦                                       ¦ проект  ¦        ¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦25   ¦Центральный тепловой пункт             ¦         ¦     862¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦26   ¦Предприятие ОАО "Ижстройгаз"           ¦  сущ.   ¦   12754¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦27   ¦Сквер им. Ильфата Закирова             ¦         ¦    2243¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦28   ¦Земли общего пользования               ¦         ¦   18746¦

+-----+---------------------------------------+---------+--------+

¦29   ¦Озеленение                             ¦         ¦     900¦

L-----+---------------------------------------+---------+---------

--------------------------------

<*>   Примечание:  Площади  земельных  участков   указаны   для

эксплуатации и обслуживания объектов.